ЗМІСТ

РОЗДІЛ I  Оперативні дані

Щотижневий огляд роботи водопровідно-каналізаційного господарства 	  3

Статистичні дані 	  4

Поточна інформація	  6

РОЗДІЛ II  Аналітичні та довідкові дані

Пошкодження з розриттями на водопроводі, по характеру пошкоджень 	   7

Середньодобова подача води 2004-2014 рр. 	   8

Середньодобові показники подачі води з 2004 по 2013 р.(тенденція зниження)…..   9

Середньодобові показники подачі води з 1872 року (по джерелах водопостачання) 	 10

Середньодобове відведення стоків 2007 – 2014 р.р. 	 11

Відведення стоків та виникнення засмічень за 1991 – 2013 роки 	 12

Якість стоків (азот амонійний, фосфати) 	 13

Швидкість руху води у водогонах Деснянської ВС ……………………....….... 15

Швидкість руху води у водогонах Дніпровської ВС ……………………….…. 16

Коротка характеристика водопровідно-каналізаційного господарства ………

РОЗДІЛ I

ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 21 по 27 квітня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 21.04-27.04 | Минулий 14.04-20.04 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 353 | 5 550 | Зменшення на 197 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 765 | 793 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 124 | 123 | На 1 витік більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 31 | 27 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 93 | 96 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 3 | 9 | 22.04 – вул. Ентузіастів, 9/1, кв.91 24.04 – вул. Гмирі Бориса, 8б 25.04 – вул. Чавдар Єлизавети, 11 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 3 | 0 | Виїзди чергових бригад на пожежу 23.04 – вул. Котельникова Михайла, 2/14 25.04 – вул. Фрунзе, 126/2 27.04 – вул. Клеманська, 3 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 254 | 5 420 | Зменшення на 166 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 751 | 774 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 0 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 228 | 201 | На 27 засмічень більше |
|  | шт. | 15 | 17 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 9 | 10 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 110 % від норми); фосфати (на 146 % від норми); завислі речовини (на 32 % від норми); ХСК (на 31 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 353 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 197 тис. м3 (на 3,6 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 765 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 415  тис.м3 (середньодобова подача   – 488 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 370  тис.м3 (середньодобова подача    – 196 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               568  тис.м3 (середньодобова подача     – 81 тис. м3).

# Використання реагентів для водопідготовки:

| реагенти | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | Середньодобове/тиждень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поточний | минулий |
| Деснянська водопровідна станція |
| Коагулянт, (тонни) | 24,4 | 27,0 | 27,5 | 27,7 | 25,7 | 26,0 | 25,9 | 26,3 | 27,5 |
| ПОЛВАК-10%, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПОЛВАК-15%, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дніпровська водопровідна станція |
| Коагулянт, (тонни) | 13,0 | 14,0 | 13,4 | 13,2 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 14,3 |
| ПОЛВАК, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    4

надійшло на протязі тижня	131

з них за тиждень закрито		124

Серед 124 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 31 (25%)	– корозійні пошкодження             23  –   74%

– розриви (тріщина) трубопр.	    5  –   16%

– розладнання стиків 		    3  –   10%

без розриттів: 57 (46%)	– корозійні пошкодження 	  36  –   63%

– розладнання стиків 		    1  –     2%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –     2%

– пошкодження арматури	  19  –   33%

* інші витіки: 36 (29%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 510,4м, (минулий тиждень – 309,1 м).

Кількість незакритих заявок на кінець тижня становила 275, в тому числі:

# -       11 шт. – витіки;

# -     179 шт. – ремонти;

з них: 39 - ремонт запірної арматури;

18 - ремонт колодязів;

81 - ремонт водопроводу;

41 - ремонт ПГ.

-       85 шт. –*інші заявки.

*Інші заявки – брудна вода, промивка водопровідних мереж, обстеження, відключення боржників, виїзд на пожежу тощо.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 254 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 166 тис. м3 (на 3,1%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 751 тис м3

# Для обробки каналізаційного осаду в середньому використовувалось:

| Реагенти / дата | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | Середньодобове/тиждень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поточний | минулий |
| Флокулянт PRAESTOL 859 BS, кг | 87,4 | 93,8 | 72,8 | 77,6 | 84,6 | 84,7 | 79,2 | 82,9 | 85,8 |
| Кількість осаду за сухими речовинами, що оброблена флокулянтами, тонни | 194,3 | 208,5 | 161,7 | 172,4 | 188,0 | 188,2 | 176,0 | 184,2 | 190,8 |

Результати аналізів середньодобових проб стічних вод Бортницької станції аерації:

|  | Завислі речовини | ХСК | Азот амонійний | Фосфати | СПАР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий |
| Стічна вода, що поступає на очисні споруди, мг/дм3 | 395 | 283 | 657 | 517 | 41,9 | 32,3 | 19,66 | 12,25 | 3,34 | 3,37 |
| Допустимі показники, мг/дм3 | 300 | 500 | 20,0 | 8,0 | 20 |
| Біологічно очищена стічна вода, мг/дм3 | 16,2 | 20,6 | 58,8 | 90,3 | 11,43 | 10,86 | 3,11 | 3,00 | 0,32 | 0,11 |
| Допустимі показники тимчасово погоджен. скиду, мг/дм3 | 18,9 | 80 | 8,9 | 8,0 | 0,50 |

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  228

з них за тиждень закрито 			–  228

Заявки з виливанням стоків на поверхню, з них:

поточний тиждень    –  15					минулий тиждень –  17

РЕКМ-1   –     1					РЕКМ-1   –      1

РЕКМ-2   –     4						РЕКМ-2   –      7

РЕКМ-3   –     7						РЕКМ-3   –      6

РЕКМ-4   –     3						РЕКМ-4   –      3

| Виливання стоків на поверхню | Роки | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всіх заявок, штук/за місяць | 2011 | 35 | 74 | 84 | 85 | 85 | 77 | 93 | 100 | 67 | 162 | 206 | 194 |
|  | 2012 | 144 | 150 | 125 | 112 | 133 | 123 | 119 | 110 | 162 | 139 | 156 | 142 |
|  | 2013 | 153 | 125 | 138 | 120 | 107 | 100 | 103 | 99 | 93 | 126 | 115 | 120 |
|  | 2014 | 118 | 116 | 91 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньодобове значення кількості заявок,штук/за добу | 2011 | 1,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 5,2 | 6,9 | 6,5 |
|  | 2012 | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 4,5 | 5,2 | 4,6 |
|  | 2013 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
|  | 2014 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | 2,1 27дн. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Повторюваність засмічень: 9

| Правий берег – 7 адрес (78%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 2 адреси (22%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  |  |  | РЕКМ-4 | Бульв. Верховної Ради, 22 | 2 |
| РЕКМ-2 | Покровська, 4/6 | 2 |  |  | Бульв. Гашека Ярослава, 6 | 2 |
|  | Північна, 2-г | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Бульв. Лепсе Івана, 15 | 2 |  |  |  |  |
|  | Потапова Генерала, 12 | 2 |  |  |  |  |
|  | Симиренка, 34-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Фучика Ю., 8/10 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський, 11 | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 27 днів квітня – 788 тис. м куб/добу, що на 5,4% менше від середньодобової подачі квітня минулого року (квітень 2013р. – 833 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   74% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  67%);

Розриви трубопроводів       –   16% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  15%);

Розладнання стиків              –   10% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  18%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 510,4 м (минулий тиждень – 309,1 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 27 днів квітня – 774 тис. м куб/добу, що на 15% менше від середньодобового відведення квітня минулого року (квітень 2013р. – 912 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 9 адрес (попередній тиждень – 10)

- АВР на каналізаційних мережах: 10

Призупинені: 8

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 06.12.13 – просп. Правди, 108-а – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

- 25.02.14 – Харківське шосе, 50-а – дворова Д=150мм

Продовжуються: 2

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 26.03.14 – вул. Празька, 33 – вулична Д=250мм, Цех Діагностики

- 16.04.14 – просп. Правди, 5 – вулична – вулична Д=150мм, Цех Діагностики

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на   110 % від норми);

фосфати 		(на   146 % від норми);

завислі речовини	(на     32 % від норми);

ХСК			(на     31 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 28.04.2014 р. – 98 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 26 (27 дн) |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 28.04.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 802 000 28.04.2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

Границі  оптимальних  швидкостей  води  в  трубопроводах  (м/сек)

| Діаметри (мм) | 900 | 1200 |
| --- | --- | --- |
| Мінімальна (м/сек) | 1,23 | 1,20 |
| Середня (м/сек) | 1,38 | 1,44 |
| Максимальна (м/сек) | 1,53 | 1,69 |

ПОДАЧА ВОДИ ДЕСНЯНСЬКОЮ ВОДОПРОВІДНОЮ СТАНЦІЄЮ

20 квітня 2014 року ( Великдень )

| Години доби | 1200 мм (Лісовий масив) | 1200 мм (Мик.Слобідка) | 900 мм (Мик.Слобідка) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість |
| 1 | 920 | 0,23 | 1400 | 0,34 | 448 | 0,20 |
| 2 | 840 | 0,21 | 1120 | 0,28 | 272 | 0,12 |
| 3 | 800 | 0,20 | 1080 | 0,27 | 208 | 0,09 |
| 4 | 840 | 0,21 | 1080 | 0,27 | 240 | 0,10 |
| 5 | 920 | 0,23 | 1080 | 0,27 | 272 | 0,12 |
| 6 | 1160 | 0,29 | 1240 | 0,30 | 432 | 0,19 |
| 7 | 1360 | 0,33 | 1720 | 0,42 | 640 | 0,28 |
| 8 | 1880 | 0,46 | 2120 | 0,52 | 880 | 0,38 |
| 9 | 2160 | 0,53 | 2200 | 0,54 | 1008 | 0,44 |
| 10 | 2040 | 0,50 | 2280 | 0,56 | 1024 | 0,45 |
| 11 | 2120 | 0,52 | 2320 | 0,57 | 992 | 0,43 |
| 12 | 2080 | 0,51 | 2120 | 0,52 | 912 | 0,40 |
| 13 | 1880 | 0,46 | 1880 | 0,46 | 912 | 0,40 |
| 14 | 1760 | 0,43 | 1960 | 0,48 | 864 | 0,38 |
| 15 | 1560 | 0,38 | 1840 | 0,45 | 784 | 0,34 |
| 16 | 1680 | 0,41 | 1720 | 0,42 | 752 | 0,33 |
| 17 | 1480 | 0,36 | 1720 | 0,42 | 704 | 0,31 |
| 18 | 1640 | 0,40 | 1800 | 0,44 | 736 | 0,32 |
| 19 | 1720 | 0,42 | 1640 | 0,40 | 720 | 0,31 |
| 20 | 1680 | 0,41 | 1840 | 0,45 | 784 | 0,34 |
| 21 | 1880 | 0,46 | 2120 | 0,56 | 912 | 0,40 |
| 22 | 2040 | 0,50 | 2280 | 0,56 | 944 | 0,41 |
| 23 | 1880 | 0,46 | 2080 | 0,51 | 864 | 0,38 |
| 24 | 1600 | 0,39 | 1800 | 0,44 | 736 | 0,32 |
| ВСЬОГО | 37 920 |  | 42 440 |  | 17 040 |  |
| Середня(факт) | 1 580 | 0,39 | 1 768 | 0,44 | 710 | 0,31 |
| Норма | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 5508 м/год |

Границі  оптимальних  швидкостей  води  в  трубопроводах  (м/сек)

| Діаметри (мм) | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мінімальна (м/сек) | 1,25 | 1,20 | 1,20 |
| Середня (м/сек) | 1,47 | 1,44 | 1,44 |
| Максимальна (м/сек) | 1,69 | 1,69 | 1,69 |

ПОДАЧА ВОДИ ДНІПРОВСЬКОЮ ВОДОПРОВІДНОЮ СТАНЦІЄЮ

20 квітня 2014 року ( Великдень )

| Години доби | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість |
| 1 | 554 | 0,20 | 384 | 0,11 | 2272 | 0,56 |
| 2 | 554 | 0,20 | 352 | 0,10 | 2208 | 0,54 |
| 3 | 554 | 0,20 | 384 | 0,11 | 2336 | 0,57 |
| 4 | 554 | 0,20 | 352 | 0,10 | 2272 | 0,56 |
| 5 | 554 | 0,20 | 352 | 0,10 | 2144 | 0,53 |
| 6 | 554 | 0,20 | 352 | 0,10 | 2240 | 0,55 |
| 7 | 554 | 0,20 | 384 | 0,11 | 2208 | 0,54 |
| 8 | 604 | 0,21 | 416 | 0,12 | 2144 | 0,53 |
| 9 | 604 | 0,21 | 384 | 0,11 | 2208 | 0,54 |
| 10 | 604 | 0,21 | 384 | 0,11 | 2176 | 0,53 |
| 11 | 1260 | 0,45 | 832 | 0,24 | 352 | 0,09 |
| 12 | 1209 | 0,43 | 800 | 0,23 | 320 | 0,08 |
| 13 | 1159 | 0,41 | 736 | 0,22 | 320 | 0,08 |
| 14 | 1159 | 0,41 | 768 | 0,22 | 320 | 0,08 |
| 15 | 1260 | 0,45 | 800 | 0,23 | 320 | 0,08 |
| 16 | 1260 | 0,45 | 800 | 0,23 | 320 | 0,08 |
| 17 | 1159 | 0,41 | 832 | 0,24 | 320 | 0,08 |
| 18 | 1260 | 0,45 | 736 | 0,22 | 320 | 0,08 |
| 19 | 1260 | 0,45 | 800 | 0,23 | 224 | 0,06 |
| 20 | 1209 | 0,43 | 800 | 0,23 | 192 | 0,05 |
| 21 | 1260 | 0,45 | 800 | 0,23 | 352 | 0,09 |
| 22 | 655 | 0,23 | 416 | 0,12 | 2176 | 0,53 |
| 23 | 655 | 0,23 | 384 | 0,11 | 2144 | 0,53 |
| 24 | 554 | 0,20 | 384 | 0,11 | 2112 | 0,52 |
| ВСЬОГО | 21009 |  | 13632 |  | 32000 |  |
| Середня(факт) | 875 | 0,31 | 568 | 0,17 | 1333 | 0,33 |
| Норма | 4500 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год |

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

водопровідно-каналізаційного господарства станом на 01.01.2014

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна довжина водопровідної мережі:						– 4 177,64 км

УЕДесВС							 	–      68,28 км

УЕДнВС								–      22,0 км

УЕАС і НВС								–      53,0 км

УЕВМ									– 4 034,36 км

в т.ч. 	водогони								–      250,2  км

вуличні мережі								–  2 555,18  км

внутрішньоквартальні мережі та домові вводи				–  1 228,98  км

кількість колодязів та камер:					– 49 246 шт.

Водопровідні насосні станції:								–         32 шт.

в т.ч. УЕДнВС:

І підйом та ПНС «Роса 300»						–           3 шт.

ІІ підйом								–           2 шт.

ІІІ підйом (НВС «Смородинська» та «Виноградар-3»)		–          	 2 шт.

в т.ч. УЕДесВС:

І підйом								–           2 шт.

ІІ підйом								–           3 шт.

ІІІ підйом (НВС «Десна-3» та «Крутогірна»)				–          	 2 шт.

в т.ч. УЕАСіНВС:

II підйом								–          14 шт.

ІІI підйом								–            4 шт.

водонапірні башти							–            6 шт.

Кіровський РЧВ							–            1 шт.

непрацюючі НВС (резерв)						–           10 шт.

демонтовані НВС							–             4 шт.

Артезіанські свердловини:									–   364 шт.

Дюкери через водойми:									–          6 шт.

р. Річище, р. Дніпро – Роса 300 в напрямку ДнВС:					Д=1400 мм	–          1 шт.

Д=  900 мм	–          1 шт.

протоки: Руссанівську, Венеціанську, р. Дніпро – ДесВС ІІ в напрямку ДесВС ІІІ:	Д=1400 мм	–          1 шт.

Д=1000 мм	–          2 шт.

протоки: Руссанівську, Венеціанську, р. Дніпро – ДесВС ІІ в напрямку Крутогірної:	Д=1200 мм	–          1 шт.

Подача води:		загальна за 2013 рік		 	– 300 млн. 452 тис.м3;

середня за місяць		 	–  25 млн. 038 тис.м3;

середньодобова 			–  823 тис.м3

Кількість всіх заявок:	за рік   	– 40 507 шт.,		в т.ч. витіки за рік	 – 5 872 шт.

за місяць 	–  3 375 шт.			за місяць	 –    489 шт.

за добу	–    111 шт.			за добу 	 –      16 шт.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна довжина каналізаційних мереж:							– 2 638,1 км

в т.ч. 	головні колектори							–    153,0 км

вуличні самопливні							– 1 005,7 км

дворові самопливні							– 1 318,6 км

напірні трубопроводи						–    160,8 км

Кількість колодязів та камер:									– 131 013 шт.

колодязів								– 128 731 шт.

камери								–     2 282 шт.

Каналізаційні насосні станції:								–         34 шт.

Дюкери через водойму:										–           7 шт.

р. Дніпро від Правобережної КНС в напрямку БСА:					Д=1400 мм	–           6 шт.

Д=1600 мм	–           1 шт.

Відведення стоків:					середньомісячне		– 24 млн. 772 тис.м3

середньодобове		–              814 тис.м3

Кількість заявок на засмічення:					           рік 		– 13 270 шт.

місяць		–   1 105 шт.

доба		–        36 шт.

Кількість аварійних заявок (поломки):				           рік 		–      143 шт.

місяць	            –     11-12 шт.

ПОГОДА В КИЕВЕ

|  | 30.04 СР | 1.05 ЧТ | 2.05 ПТ | 3.05 СБ | 4.05 ВС | 5.05 ПН | 6.05 ВТ | 7.05 СР | 8.05 ЧТ | 9.05 ПТ | 10.05 СБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облачность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура днем°C | +18° | +18° | +20° | +16° | +12° | +16° | +16° | +18° | +21° | +23° | +21° |
| Температура ночью°C | +8° | +9° | +8° | +8° | +8° | +7° | +6° | +9° | +13° | +11° | +13° |
| Давл. мм рт.ст. | 740 | 741 | 743 | 747 | 748 | 748 | 752 | 754 | 752 | 752 | 752 |
| Влажность % | 42 | 56 | 39 | 43 | 72 | 40 | 41 | 38 | 49 | 45 | 46 |
| Ветер м/сек | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Ощущается °C | +18 | +18 | +20 | +16 | +12 | +16 | +16 | +18 | +19 | +20 | +20 |

Для заміток

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Публічне акціонерне товариство „Акціонерна компанія”

„КИЇВВОДОКАНАЛ”

ГОЛОВНА ДИСПЕТЧЕРСЬКА

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 21 по 27 квітня 2014 року

# ______________________________

# Підготовлено аналітичним відділом

Головної диспетчерської

29.04.14

Київ

2014